УДК 021.326:516.13 (085)

РГ 45.51.29

ПО 09.04.5

КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Одним из новых типов перспективных источников света являются кварцевые галогенные лампы накаливания, обладающие многими преимуществами, и прежде всего экономичностью, по сравнению с обычными лампами накаливания. Различные формы конструктивного исполнения, стабильность светового потока на протяжении всего срока службы, малые габаритные размеры и масса, нечувствительность к резким перепадам температур и атмосферным осадкам расширяют область их применения. Наиболее эффективно использование кварцевых галогенных ламп в кинематографии и телевидении, различных оптических приборах, кино— и диапроекционной аппаратуре, электрографических и копировальных аппаратах, медицине, на транспорте и т.д.

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К. | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
|  | Лампы для общего освещения |  |  |
| КГ 220—1000—5 | 220 | 1000 | 22 | — | 2000 | 10,75 | 189 | R 7s или плоский ме— |
| КГ 220—1500 | 220 | 1500 | 22 | — | 2000 | 10,75 | 254 | таллический То же |
| КГ 220—2000—4 | 220 | 2000 | 22 | — | 2000 | 10,75 | 335 | —"— |
| КГ 220—5000—1 | 220 | 5000 | 22 | — | 3000 | 20,5 | 520 | K27s/96 |
| КГ 220—10000—1 | 220 | 10000 | 22 | — | 1300 | 27 | о 75 | — " — |
| КГ 220—230—5000 | 220/230 | 5000 | 22 | — | 3000 | 20,5 | 520 | —"— |
| КГ 220—230—10000 | 220/230 | 10000 | 22 | — | 3000 | 27 | 675 | —"— |
| КГ 240—1000 | 240 | 1000 | 22 | — | 2000 | 12 | 189 | R7s |
| КГ 240—1500 | 240 | 1500 | 22 | — | 2000 | 12 | 254 | —"— |
| КГ 240—2000 | 240 | 2000 | 22 | — | 2000 | 12 | 330,8 | —"— |
| КГ 240—2000—1 | 240 | 2000 | 22 | — | 2000 | 12 | 334 | К 7s/12 |
| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
|  | Лампы для студийного и специального освещения |  |  |
| КГ 11С—500 | 110 | 500 | 26 | 3200 | 400 | 11 | 132 | R7s |
| КГ 110—1000 | 110 | 1000 | 26 | 3200 | 500 | 11 | 180 | Плоский металличе— ский |
| КГ 110—1000—1 | 110 | 1000 | 26 | 3200 | 500 | 11 | 180 | R7s |
| КГ 110—2000 | 110 | 2000 | 26 | 3200 | 600 | 14 | 262 | Керамический с кабелем |
| КГ 110—5000 | 110 | 5000 | 26 | 3200 | 2000 | 26 | 520 | K27s/96 |
| КГ 220—500 | 220 | 500 | 27 | 3200 | 150 | 11 | 132 | Плоский металлический |
| КГ 220—500—1 | 220 | 500 | 27 | 3200 | 150 | 11 | 132 | R7s |
| КГ 220—1000—3 | 220 | 1000 | 26 | 3200 | 400 | 11 | 180 | Плоский металличе— ский |
| КГ 220—1000—4 | 220 | 1000 | 26 | 3200 | 420 | 11 | 180 | R7s |
| КГ 220—2000—2 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 11 | 236 | Плоский металлический |

Продолжение

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | циам етр | длина |  |
| КГ 220—2000—3 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 11 | 236 | R7s |
| КГ 220—2000—5 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 1.1 | 262 | Керамический с кабе— лем |
| КГ 220—5000 | 220 | 5000 | 25 | 3200 | 2000 | 20 | 520 | K27s/96 |
| КГ 220—10000 | 220 | 10000 | 26 | 3200 | 2000 | 27 | 675 | —"— |
|  |  | Лампы для линзовых кинопрожекторов |  |  |  |
| КГК 110—2000 | 110 | 2000 | 27,5 | 3250 | 200 | 46 | 220 | С 38 |
| КГК 110—5000 | 110 | 5000 | 28 | 3250 | 300 | 67 | 275 | — " — |
| КГК 110—10000 | 110 | 10000 | 27 | 3250 | 400 | 83 | 410 | — " — |
| КГК 220—2000 | 220 | 2000 | 29 | 3250 | 170 | 46 | 220 | —"— |
| КГК 220—5000 | 220 | 5000 | 28 | 3250 | 250 | 67 | 275 | — " — |
| КГК 220—10000 КГК 220—3000 | 220 220 | 10000 3000 | 28 28 | 3250 3250 | 270 220 | 83 57 | 400 265 | — " — |
| КГП 220—1650 | 220 | 1650 | — | 2500 | 200 | 17 | 625 | Керамический |

Продолжение

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| Лампы для термокопировальных и электрографических аппаратов |
| КГ 220—360 | 220 | 360 | 21 | 3050 | 250 | 8 | 180 | R 7S |
| КГ 220—425 | 220 | 425 | — | 2800 | 500 | 8 | 280 | —"— |
| КГД 220—1200 | 220 | 1200 | 23 | 3150 | 200 | 8,5 | 354 | —"— |
| КГТ 220—1300 | 220 | 1300 | — | 2800 | 3000 | 10,75 | 300 | K7s/12 |
| К.ГТ 220—1800 | 220 | 1800 | — | 2800 | 2000 | 10,75 | 400 | — " — |
|  | Лампы — термоизлучатали для лучистого нагрева |  |  |
| КГТД 220—400 | 220 | 400 | — | 2350 | 3000 | 9 | 280 | R7s |
| КГТД 220—600 | 220 | 600 | — | 2200 | 2000 | 12 | 500 | HP a 15x20 |
| КГТД 220—1000 | 220 | 1000 | — | 2400 | 2000 | 12 | 500 | —"— |
| КГТД 220—1000—1 | 220 | 1000 | — | 2600 | 2000 | 12 | 375 | — " — |
| КГТД 220—1000—2 | 220 | 1000 | . | 2900 | 1500 | 11 | 240 | Плоский металличе— ский |
| КГТ 127—600 | 127 | 600 | — | 2500 | 5000 | 12 | 255 | HP a 10x20 |

Продолжение

| Тип лампы | Напряжение, В | Мош—ность, Вт 1 | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | 1 1роцол—житель—ность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| KIT 220—GOO | 220 | 000 | — | 2000 | 2000 | 12 | 500 | HP a 15x20 |
| КГТ 220—1000 | 220 | 1000 | — | 2600 | 2,000 | 12 | 500 | —"— |
| KIT 22O—1000—1 | 220 | 1000 | — | 2500 | 1000 | 12 | 375 | —"— |
| КГТ 220—2200 | 220 | 2200 | — | 2600 | 5000 | 12 | 500 | —"— |
| КГТ 38Q—33 00 | 380 | ЗЗ00 | — | 2600 | 5000 | 12 | 750 | —"— |
| КГТ0 220—2500 | 220 | 2500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 500/190 НРс15х65 |
| КГТ0 220—2500—1 | 220 | 2.500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 440/160 ——"— |
| КГТ0 220—2500—2 | 220 | 2500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 470/175 —*— |
| КГТ0 380—3550 | 380 | 3550 | — | 2550 | 2000 | 12 | 755/190 —"— |
|  | Лампы малогабаритные и миниатюрные |  |  |  |  |
| КГИ 12—75* | 12 | 75 | 120** | — | 50 | 50 | 42 | Без цоколя |
| КГИ 24—150* | 24 | 150 | 330*** | — | 50 | 50 | 42 | То же |
| КГИ 24—250* | 24 | 250 | 950** | — | 25 | 56 | 48 | — " — |
| КГМ 12—200 | 12 | 200 | 25 | — | 150 | 19 | 108 | Специальный |
| КГМ 24—150 | 24 | 150 | 33 | — | 50 | 15 | 47 | Без цоколя |
| КГМ 24—250 | 24 | 250 | 34 | — | 50 | 15,5 | 55 | То же |
| КГМ 30—300—2 | 30 | ,300 | 31 | — | 50 | 14 | 55 | — " — |
| Тип лампы | Напряжение, В | Мощное гь, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продол—житель— ¦ ность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| КГМ 48—1000 | 48 | 1000 | 35 | — | 50 | 25 | 145 | СУ— 16 |
| КГМ 75—600 | 75 | 600 | 22,4 | — | 500 | 22,5 | 135 | Р408/41 |
| КГМ 110—600 | 110 | 600 | 22 | — | 500 | 22,5 | 135 | P40s/41 |
| КГМ 110—900 | 110 | 900 | 32,0 | — | 100 | 15 | 95 | R7s |
| КГМ 120—650 | 120 | 650 | 28,4 | — | 75 | 18 | 78 | —"— |
| КГМ 127—500 | 127 | 500 | 24 | — | 50 | 25,5 | 85 | Без цоколя |
| КГМ 220—500 | 220 | 500 | 24 | — | 50 | 25,5 | 85 | То же |
| КГМ 220—650 | 220 | 650 | 26,6 | — | 50 | 22,5 | 140 | G22 |
| КГМ 220—750 | 220 | 750 | 24 | — | 50 | 2 5 , 5 | 96 | Без цоколя |
| КГМ 220—1000—1 | 220 | 1000 | 26 | — | 50 | 14 | 103 | R7s |
| КГМ 220—1100 | 220 | 1100 | 23,6 | — | 250 | 25,5 | 115 | СУ— 16 |
| КГЭ 24—150**** | 24 | 150 | 33 | — | 50 | 15 | 47 | Без цоколя |
| КГЭ 24—250**** | 24 | 250 | 34 | ... | 50 | 1 5 , 5 | 55 | То же |
| КГМ 9— 7 0 | 9 | 75 | 2.1. | — | 200 | 10,75 | 47 | — " — |
| КГМ 12—40 | 12 | 40 | 18 | — | 100 | 8 | 45 | — » — |
| КГМ 12—100 | 12 | 100 | 30 | — | 100 | 11 | 45 | .." — |
| КГМ 12—100—1 | 12 | 100 | 22 |  | 300 | 10,75 | 45 | —"— |
| КГМ 12—1.00—2 | 12 | 100 | 18 | — | 300 | 10/75 | 4с | —"— |

Продолжение

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| КГМН 6—30 | 6 | 30 | 25 | — | 50 | 9,5 | 44 | PG22—6.35 |
| КГМН 12—30 | 12 | 30 | 26,0 | — | 5С | 9,5 | 44 | — "— |
| КГМН 12—20 | 12 | 20 | 2 0 | — | 50 | 4,6 | 24 | Без цоколя |
| КГМН 12—50 | 12 | 50 | 28 | — | 50 | 9,5 | 44 | PG22—6.35 |

*Лампы с интерференционным покрытием.

**Световой поток на экране, лм.

****Световой поток за диафрагмой диаметром 5 мм, лм.

***** Лампы с алюминированным покрытием.

Разработчик— ВНИИИС, г.Саранск.

Подписано в печать 03.12.84 Т—21814 Тираж 1500 экз. Заказ 3164

Информэлектро

OCR Pirat