УДК 621.326:546.12(085)

РГ 45.51.29

ПО 09.05.84

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ

Кварцевые галогенные пампы накаливания — высокоинтенсивные источники света, работающие на принципе теплового излучения. Применяются в разнообразных оптических приборах, кино— и диапроекционной аппаратуре, в прожекторах студийного, специального освещения, на транспорте, для общего освещения, в автомобильных фарах, как источники инфракрасного излучения для сушки различных материалов, полимеризации, стимулирования химических и биологических процессов и т.д. Различные формы конструктивного исполнения, стабильность светового потока на протяжении всего срока службы, малые габаритные размеры и масса, нечувствительность к резким перепадам температур и атмосферным осадкам открыли для кварцевых ламп новые области применения.

| Тип лампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отда ча, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
|  | Лампы общего освещения |  |  |
| КГ220—230—5000 | 220—230 | 5000 1 | 22 | — | 3000 | 20,5 | 520 | K27S /96 |
| КГ2 20—230—10000 | 220—230 | 10000 | 22 | — | 3000 | 27 | 675 |  |
| КГ220—1000—5 | 220 | 1000 | 22 | — | 2000 | 12 | 189 | R7S или плоский металлический |
| КГ220—1500 | 220 | 1500 | 22 | — | 2000 | 12 | 254 |  |
| КГ2 20—2000—4 | 220 | 2000 | 22 | — | 2000 | 12 | 335 |  |
| КГ220—5000—1 | 220 | 5000 | 22 | — | 3000 | 20 | 520 |  |
| КГ2 20—1 0000—1 | 220 | 1000С | 22 | — | 1300 | 26 | 675 | K27S/96 |
| КГ220—20000—1 | 220 | 20000 | 22 | — | 1000 | 36 | 890 |  |
| КГ2 40—1000 | 240 | 1000 | 22 | — | 2000 | 12 | 189 |  |
| КГ2 40—1500 | 240 | 1500 | 22 | — | 2000 | 12 | 254 | R7S |
| КГ240—2000 | 240 | 2000 | 22 | — | 2000 | 12 | 330 |  |
| КГ2 40—2000—1 | 240 | 2000 | 22 | — | 2000 | 12 | 334 | K7S/12 |
|  | Лампы для студийного и специального освещения |  |
| КГ110—500 | 110 | 500 | 26 | 3200 | 400 | 11 | 132 | R7S |
| КГ110 —6 30 | 110 | 630 | 25 | 3200 | 200 | 11 | 132 |  |
| КГ110—1000 | 110 | 1000 | 26 | 3200 | 500 | 11 | 180 | Плоский металлический |
| КГ110—1000—1 | 110 | 1000 | 26 | 3200 | 500 | 11 | 180 | R7S |
| КГ1 10—2000 | 110 | 2000 | 26 | 3200 | 600 | 14 | 262 | Керамический с кабелем |
| КГ1 10—5000 | 110 | 5000 | 26 | 3200 | 2000 | 26 | 520 | K27S/96 |
| КГ2 20—500 | 220 | 500 | 27 | 3200 | 150 | 11 | 132 | Плоский металлический |
| КГ220—500—1 | 220 | 500 | 27 | 3200 | 150 | 11 | 132 | R7S |
| КГ2 20—1000—3 | 220 | 1000 | 26 | 3200 | 400 | 11 | 180 | Плоский металлический |
| КГ2 20—1 000—4 | 220 | 1000 | 26 | 3200 | 420 | 11 | 180 | R7S |
| КГ220—2000—2 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 11 | 236 | Плоский металлический |
| КГ2 20—2000—3 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 11 | 236 | R7S |
| КГ220—2000—5 | 220 | 2000 | 27 | 3200 | 450 | 11 | 262 | Керамический с кабелем |
| КГ2 20—5000 | 220 | 5000 | 25 | 3200 | 2000 | 20 | 520 | K27S/96 |
| КГ220—10000 | 220 | 10000 | 26 | 3200 | 2000 | 27 | 675 | K27S/96 |
|  | Лампы для линзовых кинопрожекторов |  |
| КГК1 10—2000 | 110 | 2000 | 27,5 | 3250 | 200 | 47 | 210 |  |
| КГК1 10—5000 | 110 | 5000 | 28 | 3250 | 300 | 68 | 275 |  |
| КГК110—10000 | 110 | 10000 | 27 | 3250 | 400 | 85 | 410 |  |
| КГК220—2000 | 220 | 2000 | 29 | 3250 | 170 | 47 | 210 |  |
| КГК220—3000 | 220 | 3000 | 28 | 3250 | 220 | 57 | 265 | G38 |
| КГК2 20—5000 | 220 | 5000 | 28 | 3250 | 250 | 68 | 275 |  |
| КГК220—10000 | 220 | 10000 | 28 | 3250 | 270 | 83 | 400 |  |
| Лампы для термокопировальных и электрографических aппаратов |
| КГ220—360 | 220 | 360 | 21 | З050 | 250 | 8 | 180 | R7S |
| КГ220—425 | 220 | 425 | 16 | 2800 | 500 | 8 | 280 | R7S |
| КГ220—1 300—1 | 220 | 1300 | — | 2800 | З000 | 11 | 308 | Плоский металлический |
| КГД220—1200 | 220 | 1200 | 23 | 3150 | 200 | 8,5 | 354 | R7S |
| КГТ2 20—1 300 | 220 | 1300 | — | 2800 | 3000 | 10,75 | 300 | K7S/12 |
| КГТ220—1800 | 220 | 1800 | — | 2800 | 2000 | 10,75 | 40 С | K7S/12 |
|  | Лампы— термоизлучатели для лучистого нагрева |  |
| КГП220—1650 | 220 | 1650 | — | 2400 | 2000 | 17 | 427 |  |
| КГП220—1 650—1 | 220 | 1650 | — | 2400 | 2000 | 17 | 427 | Специальный |
| КГТ12 7—600 | 127 | 600 | 7,8 | 2500 | 5000 | 12 | 255 | HP dl 0x20 (цилиндри— |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ческий металлический) |
| КГТ2 20—600 | 220 | 600 | — | 2000 | 2000 | 12 | 500 |  |
| КГТ2 20—1 000 | 220 | 1000 | — | 2600 | 2000 | 12 | 500 | НРа15х20 (плоский |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металлический) |
| КГТ220—1000—1 | 220 | 1000 | — | 2500 | 10000 | 12 | 375 |  |
| КГТ2 20—2200 | 220 | 2200 | — | 2600 | 5000 | 12 | 500 |  |
| КГТ380—3300 | 380 | 3300 | — | 2600 | 5000 | 12 | 750 |  |
| КГТД220—400 | 220 | 400 | — | 2350 | 3000 | 9 | 280 | R7S |
| КГТД2 20—600 | 220 | 600 | — | 2200 | 2000 | 12 | 500 | НРа 15x20 |
| KIT Д2 20—1 000 | 220 | 1000 | — | 2400 | 2000 | 12 | 500 | НРа 15x20 (плоский |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металлический) |
| КГТД2 20—1000—1 | 220 | 1000 | — | 2600 | 2000 | 12 | 375 |  |
| КГТД220—1000—2 | 220 | 1000 | — | 2900 | 1500 | 11 | 240 |  |
| КГТ02 20—2500 | 220 | 2500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 500/140 |  |
| КГТ02 20—2500—1 | 220 | 2500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 440/110 | НРс15х65 (плоский |
| КГТ0220—2500—2 | 220 | 2500 | — | 2650 | 2000 | 12 | 470/125 | металлический) |
| КГТ0380—3550 | 380 | 3550 | — | 2550 | 2000 | 12 | 755/140 | НРс15х65 (плоский металлический) |
|  | Лампы малогабаритные |
| АКГ12—55 | 12 | 62 | 1650S |  | 190 | 24 | 67,5 | Р14, 5S |
| АКГ12—55—1 | 12 | 55 | 1450 | — | 300 | 22,2 | 42 | PK22S |
|  |  | 60 | 1650Х |  | 100 |  |  |  |
| АКГ12—60+55 | 12 | 55 | 1000* | — | 200 | 50 | 90 | Р431—38 |
| АКГ24—70 | 24 | 70 | 1900* | — | 150 | 24 | 67,5 | Р15, 5S |
| АКГ2 4—70—1 | 24 | 70 | 1750* | — | З00 | 22,2 | 42 | PK22S |
|  |  | 75 | 1900 |  | —200 |  |  |  |
| АКГ2 4—75+70 juat | 24 | 70 | 1200* | — | 200 | 50 | 90 | P43t—38 |
| КГИ12—75 Y.SU | 12. | 75 |  | 3400 | 50 | 50 | 42 |  |
| КГИ1 2—100 | 12 | 100 |  | 3400 | 50 | 50 | 42 |  |
| КГИ24—150** | 24 | 150 | 330***** |  |  |  |  |  |
| УД |  |  |  | — | 50 | 50 | 42 | Без цоколя |
| КГИ24—150—1 3C3L | 24 | 150 |  | 3400 | 50 | 56 | 48 |  |
| КГИ24—250 | 24 | 250 |  | 3400 | 25 | 56 | 48 |  |
| КГМ12—200 | 12 | 200 | 25 | — | 150 | 19 | 108 | Специальный |
| КГМ24—150 | 24 | 150 | 33 | — | 50 | 15 | 47 | Без цоколя |
| КГМ24—250 | 24 | 250 | 34 | — | 50 | 15,5 | 55 | G6, 35 |
| КГМЗ0—300—2 | 30 | 300 | 31 | — | 50 | 16 | 55 | Без цоколя |
| КГМ48—1000 | 48 | 1000 | 35 | — | 20 | 26,5 | 145 | GV—16 |
| КГМ75—600 | 75 | 600 | 22,3 | — | 500 | 22,5 | 135 | P40S/41 |
| КГМ1 10—600 | 110 | 600 | 22 | — | 500 | 22,5 | 135 | P40S/41 |
| КГМ110—900 | 110 | 900 | 31,1 | — | 50 | 22 | 95 | R7S |
| КГМ120—650 | 120 | 650 | 28,4 | — | 75 | 18 | 78 | R7S |

Продолжение

| Тип пампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| КГМ12 7—500 | 127 | 500 | 24 |  | 50 | 25,5 | 85 | GV—16 |
| КГМ220—650 | 220 | 650 | 26,6 | — | 50 | 22,5 | 140 | G22 |
| КГМ220—750 | 220 | 750 | 24 | — | 50 | 25,5 | 96 | Без цоколя |
| КГМ220—1000—1 | 220 | 1000 | 26 | — | 50 | 14 | 103 | R7S |
| КГМ220—1100 | 220 | 1100 | 22,7 | — | 250 | 25,5 | 130 | GV116 |
| КГМ2 20—500 | 220 | 500 | 24 | — | 50 | 25,5 | 85 | Без цоколя |
| iWUX КГЭ24—150 | 24 | 150 | 2600**** | — | 25 | 50 | 42 |  |
| YVX КГЭ24—250 | 24 | 250 | 4000**** | — | 25 | 56 | 48 | Без цоколя |

*Световой поток, лм.

**Лампы с интерференционным покрытием.

***Лампы с алюминированным покрытием.

****Световой поток за диафрагмой диаметром 25 мм, лм.

*****Световой поток за диафрагмой диаметром 5 мм, лм.

Разработчик — ВНИИС, г.Саранск.

Сдано в набор 22.06.84 Подписано в печать 27.07.84 Т—14084

Формат 60x90 1/16 Бумага мелованная Печать офсетная Усллечл. 0,37 У ч .—из д л. 0,21 Тираж 15 00 Заказ 2,140 Бесплатно

105856, ГСП, Москва, Е—37, Информэлектро

Отпечатано в отделе полиграфии с опытным производством

Москва, Е—123, ул. Плеханова, За

OCR Pirat