УДК 621.326:656(085)

РГ 45.51.29

ПО 09.03.5

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Автомобильные лампы

Применяются в осветительной и светосигнальной аппаратуре автомобилей и других транспортных средств.

Наиболее сложные из автомобильных ламп — фарные. Они имеют две спирали. Основная спираль большей мощности размещается в фокусе отражателя и создает мощный световой поток, освещающий дорогу на расстоянии 100 м (дальний свет). Вторая спираль смещена относительно фокуса отражателя и создает широкий пучок света (ближний свет). При включении второй спирали предотвращается слепящее действие фар на водителей встречного транспорта.

Для головного освещения и противотуманных фар легковых и грузовых автомобилей выпускаются автомобильные кварцевые галогенные лампы типа АКГ, которые обладают повышенными стабильными параметрами, более устойчивы к механическим воздействиям. Технические данные ламп приведены в табл.1

Железнодорожные лампы

Дня общего и местного освещения подвижного состава железных дорог выпускаются специальные лампы с повышенной механической прочностью тела накала. Они изготовляются в прозрачных колбах, а также из матированного стекла или окрашенных в синий цвет (лампы типа Ж54—25) — по требованию заказчика.

Для установки в железнодорожных светофорах как с отражательной, так и с линзовой оптикой выпускаются лампы в прозрачных колбах со специальными фокусирующими цоколями, обеспечивающими точную установку тела накала лампы в фокусе оптической системы. Они имеют две спирали одинаковой мощности, одна из которых основная, другая —резервная. В момент выхода из строя основной спирали включается резервная. Технические данные ламп приведены в табл.2.

Таблица 1

| Тип пампы | Расчетное напряжение , В | Номинальная мощность при расчетном напряжении, Вт | Номинальный световой поток при расчетном напряжении, лм | Средняя продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| А6—1 | 7,5 | 1,8 | 12,6 | 1000 | 12,0 | 24,0 | B9s/14 |
| А6—2 | 7,0 | 3,5 | 25,1 | 1000 | 15,0 | 29,0 | — " — |
| А6—3 | 7,0 | 4,7 | 37,7 | 1000 | 20,0 | 39,0 | B15s |
| А6—6 | 6,8 | 7,7 | 75,4 | 600 | 20,0 | 39,0 | — " — |
| А 6— 10 | 6,8 | 11,5 | 125 | 300 | 26,0 | 51,0 | —"— |
| А6—15 | 6,8 | 14,0 | 189,0 | 400 | 26,0 | 51,0 | —"— |
| А6—21 | 6,8 | 20 | 264,0 | 400 | 26,0 | 51,0 | —"— |
| А6—21+3 | 6,8 7,0 | 20 4,8 | 264,0 37,7 | 400 1000 | 26,0 | 51,0 | ВАУ 1 5d |
| AG—15+15 | 6,5 6.5 | 15,0 15,0 | 203,0 203,0 | 150 150 | 36,0 | 60,0 | P42d/ll |
|  |  | 15,0 |  | 115 |  |  |  |
| А6—15+15—2 | 6,75 | 15,0 | — | 225 | 36,0 | 71,0 | BA20d/24 |
| Аб—25+25 | 6,75 | 25. | — | 115 | 36,0 | 71,0 | „ — |
|  |  | 25 | — | 140 |  |  |  |
| А6—32+21 | 6,5 6,8 | 27,7 20,0 | 402,0 264,0 | 200 300 | 36,0 | 60,0 | P42d/ll |

Продолжение табл.1

| Тип пампы | Расчетное напряжение , В | Номинальная мощность при расчетном напряжении, Вт | Номинальный световой поток при расчетном напряжении, пм | Средняя продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| А6—32+32 | 6,5 6,5 | 27,7 27,7 | 402,0 402,0 | 300 300 | 36,0 | 60,0 | P42d/l 1 |
| А6—35+35 | 6,3 | 35,0 35,0 | — | 115 115 | 36,0 | 71,0 | BA20d/24 |
| А12—0.8 | 12,8 | 0,8 | 2,0 | 1800 | 6,8 | 20,0 | BA7s/ll |
| А12—1 | 14,5 | 2,1 | 12,6 | 1500 | 12,0 | 24,0 | B9s/14 |
| А12—1.5 | 14,5 | 3,1 | 18,9 | 750 | 15,0 | 29,0 | —"— |
| АС12—5 | 13,5 | 5,0 | 45,0 | 230 | 11,0 | 36,0 | SV 8, 5/8 |
| А 12—8 | 13,5 | 8,2 | 75,4 | 800 | 20,0 | 39,0 | B15s |
| А12—15 | 13,5 | 14,3 | 189,0 | 330 | 26,0 | 51,0 | —"— |
| А12—21 | 13,5 | 19,0 | 264,0 | 400 | 26,0 | 51,0 | —"— |
| А12—21—2 | 13,5 | 19,0 | 264,0 | 300 | 36,0 | 60,0 | P42s/ll |
| А 12—2 1+6 | 13,5 13,5 | 19,0 8,5 | 264,0 75,4 | 300 500 | 26,0 | 51,0 | BAYlSd |
| А12—32 | 13,5 | 27,7 | 402 | 430 | 36,0 | 60,0 | P42s/ll |
| А12—35 | 13,5 | 35,0 | — | 115 | 36,0 | 67,0 | BA20s/24 |
| А12—35+35 | 13,5 | 35,0 35,0 | — | 550 | 36,0 | 71,0 | —"— |
| А 12—32+4 | 13, 0 14,0 | 27,7 7,4 | 402 50,3 | 300 1000 | 26,0 | 51,0 | BAYlSd |

Продолжение табл. 1

| Тип пампы | Расчетное напряжение, В | Номинальная мощность при расчетном напряжении, Вт | Номинальный световой поток при расчетном напряжении, лм | Средняя продолжительность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаме тр | длина |  |
| А12—50+21 | 13,0 13,5 | 41,6 19,0 | 628,0 264,0 | 400 400 | 36,0 | 60,0 | P42d/ll |
| А 12—50+2 1—2 | 13,0 13,5 | 41,6 19,0 | 628,0 264,0 | 300 300 | 36,0 | 57,0 | 2ФДЗО—1 |
| А 12—50+40 | 13,0 13,0 | 50,0 40,0 | 800,0 570,0 | 270 270 | 36,0 | 60,0 | P42d/ll |
| А 12—60+40 | 13,0 13,5 | 43,0 30,2 | 755,0 503,0 | 300 200 | 36,0 | 60,0 | —"— |
| А12—80 | 13,5 | 80 | 1440 | 225 | 36,0 | 60,0 | — " — |
| АКГ12—55 | 13,2 | 55 | 1630 | 190 | 24,0 | 67,5 | P14,5s |
| АКГ 12—5 5—1 | 13,2 | 68 | 1450 | 300 | 22,2 | 42,0 | PK22s |
| А24—1 | 28,0 | 2,5 | 12,6 | 1000 | 11,0 | 30,0 | B9s/14 |
| А24—3 | 28,0 | 6,8 | 37,7 | 1100 | 20,0 | 39,0 | B15s |
| А24—5 | 28,0 | 7,0 | 45,0 | 200 | 19,0 | 37,5 | BA15s/19 |
| А24—21 | 28,0 | 20,0 | 264,0 | 200 | 26,0 | 51,0 | B15s |
| А24—21—2 | 28,0 | 28,0 | 460,0 | 120 | 26,0 | 52,5 | BAlSs/19 |
| А24—32+4 | 28,0 28,0 | 29,0 10,0 | 402,0 50,3 | 200 500 | 26,0 | 51,0 | BAYlSd |
| А24—55+50 | 28,0 | 55,0 60,0 | 700,0 450,0 | 100 200 | 41,0 | 82,0 | P45t/41 |

Продолжение табп.1

| Тип пампы | Расчетное напряжение, В | Номинальная мощность при расчетном напряжении, Вт | Номинальный световой поток при расчетном напряжении, лм | Средняя ; продолжи— тельность горения, ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
| A24—60+40 | 28,0 28,0 | 50,0 35,0 | 755,0 503,0 | 200 200 | 36,0 | 60,0 | P42d/ll |
|  |  | Лампы для автомобилей "КамАЗ" |  |  |  |
| A24—2 | 28,0 | 3,0 | 17,0 | 200 | 8,8 | 23,0 | BA9S/14 |
| AMH24—3 | 28,0 | 3,5 | 17,0 | 200 | 6,4 | 20,0 | BA7s/ll |
| AC24—5 | 28,0 | 7,0 | 45,0 | 200 | 11,0 | 36,0 | SV8.5/8 |
| АКГ24—70 | 28,0 | 70 | 1900 | 150 | 24,0 | 63,0 | P14,5s |
| АКГ24—70—1 | 28,0 | 70 | 1750 | 300 | 22,2 | 42,0 | PK22s |
| АКГ24—75+70 | 28,0 | 75 70 | 1900 1200 | 200 200 | 52 | 90 | P43t—38 |
|  |  | Лампы для автомобилей "Жигули" |  |  |
| AMH12—3 | 13,5 | 3,0 | 22,0 | 230 | 9,7 | 23,9 | BA9s/14 |
| A12—4 | 13,5 | 4,0 | 35,0 | 230 | 8,8 | 27,4 | —"— |
| Al2—5 | 13,5 | 5,0 | 50,0 | 230 | 19,0 | 37,5 | BA15s/19 |
| A12—21—3 | 13,5 | 25,0 | 460,0 | 145 | 26,5 | 52,5 | — — |
| A12—21+5 | 13,5 | 25,0 6,0 | 440,0 35,0 | 115 115 | 26,5 | 52,5 | BAY15d/19 |
| A 12—4 5+40 | 12,8 | 45,0 40,0 | 700,0 450,0 | 115 230 | 41,0 | 82,0 | P451/41 |
| АКГ1 2—60+5 5 | 13,2 | 60,0 55,0 | 1650 1000 | 100 200 | 52 | 90 | P43t —38 |

Табпица 2

| Тип пампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Средняя продолжительность горения ч | Габаритные размеры, мм | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |  |
|  |  | Лампы | для освещения подвижного | состава |  |
| Ж24—25 | 24 | 25 | 280 | 1000 | 43 | 70 | B22d/25 |
| Ж28—4 | 28 | 4 | 12 | 1100 | 20 | 55 | B15d/19 |
| Ж28—8 | 28 | 8 | 28 | 1100 | 20 | 60 | —" — |
| Ж28—15 | 28 | 15 | 100 | 1100 | 36 | 60 | — " — |
| Ж54—10 | 54 | 10 | 75 | 1000 | 28 | 85 | B22d/25 |
| Ж54—25 | 54 | 25 | 270 | 1000 | 61 | 104 | —"— |
| ЖСК54—25—1 | 54 | 25 | — | 750 | 61 | 104 | —"— |
| Ж54—40 | 54 | 40 | 480 | 1000 | 61 | 104 | B22d/25 |
| Ж75—4 | 75 | 4 | 9 | 1100 | 20 | 55 | B15d/19 |
| Ж75—8 | 75 | 8 | 26 | 1100 | 20 | 60 | —"— |
| Ж75—15 | 75 | 15 | 90 | 1100 | 36 | 60 | —"— |
| А 110—4 | 110 | 4 | 7 | 1100 | 20 | 55 | — " — |
| Ж110—8 | 110 | 8 | 24 | 1100 | 20 | 60 | — " — |
| Ж110—15 | 110 | 15 | 80 | 1100 | 36 | 60 | — " — |
| Ж110—60 | 110 | 60 | 500 | 1100 | 61 | 104 | B22d/25x26 |
| Ж220—100 | 220 | 100 | 1050 | 1000 | 66 | 108 | B22d/25 |
|  |  | Лампы для железнодорожных светофоров |
| ЖС10—5—1 | 10 | 5 | 48 | 1000 | 36 | 57 | Специальный |
| ЖС10—5—2 | 10 | 5 | 48 | 1000 | 21 | 60 | P19s/13 |
| ЖС10—10—1 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 36 | 57 | Специальный |
| ЖС10—10—2 | 10 | 10 | 100 | 1000 | 21 | 60 | P19s/13 |
| ЖС12—15 | 12 | 15 | 130 | 1500 | 56 | 102 | P24s/17 |
| ЖС 12—2 5 | 12 | 25 | 230 | 1500 | 56 | 102 | — "— |
| ЖС12—35 | 12 | 35 | 380 | 1500 | 56 | 102 | — " — |
| ЖС 12—1 5+1 5 | 12 | 15 | 130 | 2000/ | 36 | 65 | P42d/H |
|  |  |  |  | 300* |  |  |  |
| ЖС12—25+25 | 12 | 25 | 230 | 2000/ | 36 | 65 | — " — |
|  |  |  |  | 300* |  |  |  |

*Продолжительность горения резервного тепа накала 300 ч.

Электрические судовые лампы

Предназначены для общего и местного освещения и сигнализации на кораблях и судах.

Для внутреннего освещения судов и сигнализации выпускаются лампы, тело накала которых обладает повышенной механической прочностью. Судовые лампы изготовляются нормальных и уменьшенных габаритных размеров в прозрачных и матированных баллонах, цоколь типа Е27/27. Технические данные ламп приведены в табл.3.

ТаблицаЗ

| Тип пампы | Напряжение, В | Мощность, Вт | Све то—вой поток, пм | Средняя продолжите ль—ность горения, ч | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | диаметр | длина |
|  | Лампы нормальных габаритов |  |  |
| C24—40 | 24 | 40 | 550 | 1000 | 66 | 124 |
| C24—100 | 24 | 100 | 1500 | 1000 | 81 | 159 |
| C24—150 | 24 | 150 | 2300 | 1000 | 81 | 159 |
| Cl10—25 | 110 | 25 | 205 | 1000 | 61 | 111 |
| C110—40 | 110 | 40 | 340 | 1000 | 61 | 111 |
| C110—60 | 110 | 60 | 580 | 1000 | 66 | 1 1 4 |
| C220—25 | 220 | 25 | 165 | 1000 | 61 | 111 |
| C220—40 | 220 | 40 | 335 | 1000 | 61 | 111 |
| C220—60 | 220 | 60 | 550 | 1000 | 66 | 114 |
| C220—100 | 220 | 100 | 930 | 1000 | 66 | 111 |
| C2 20—200 | 220 | 200 | 2240 | 1000 | 81 | 1 50 |
|  | Лампы малогабаритные |  |  |
| C24—25—1 | 24 | 25 | 310 | 1000 | 51 | 75 |
| C2 4—40—1 | 24 | 40 | 530 | 1000 | 51 | 75 |
| C24—60—1 | 24 | 60 | 850 | Т00 | 51 | 75 |
| C27—25 | 27 | 25 | ЗЗ0 | 1000 | 51 | 75 |
| C27—40 | 27 | 40 | 550 | 1000 | 51 | 75 |
| C27—60 | 27 | 60 | 860 | 1000 | 51 | 75 |
| C110—25—1 | 110 | 25 | 180 | 1000 | 51 | 75 |
| C110—40—1 | 110 | 40 | 305 | 1000 | 51 | 75 |
| C110—60—1 | 110 | 60 | 515 | 700 | 51 | 75 |
| C220—25—1 | 220 | 25 | 155 | 1000 | 51 | 75 |
| C220—40—1 | 220 | 40 | 290 | 1000 | 51 | 75 |
| С220—60—1 | 220 | 60 | 450 | 700 | 51 | 75 |

Разработчик — ВНИИИС, г.Саранск

Сдано в набор 19.11.84 Подписано в печать 03.12.84 Т—21811 Формат 60х90 1/16 Бумага мелованная Печать офсетная

Усл.печ.л.0,5 Уч.—изд.п.0,24 Тираж 1500 экз.

Заказ 3163  Бесплатно

105856, ГСП, Москва, Е—37, Информэпектро

Отпечатано в отделе полиграфии с опытным производством

Москва, Е—123, ул.Плеханова, За

OCR Pirat